浙江龙泉正大生物科技有限公司

确 认 文 件

（汇编）

确认项目名称：         QRZG-500直线往复式切药机确认

确认文件编号：                 TS-53-001-00

确认完成日期：         2017   年     11    月   05     日

浙江龙泉正大生物科技有限公司

汇编目录

- 验证立项申请表

- 确认方案审批表

- 确认方案

- 确认记录

- 确认报告

- 确认合格证书

确认立项申请表

| 立项部门 | 设备部 | 申请日期 | 2017.10.22 |
| --- | --- | --- | --- |
| 立项题目 | 直线往复式切药机确认 | 要求完成日期 | 2017.11.05 |
| 确认原因 | 首次确认 | 类别 | 设备确认 |
| 确认要求目的 确认直线往复式切药机安装运行后，其性能符合生产工艺和生产规模的要求，在正常操作方法和工艺条件下能够持续符合标准要求。 立项部门负责人签名 |
| 生产部意见 | 签名 年 月 日 |
| 质量部意见 | 签名 年 月 日 |
| 确认管理 小组意见 | 签名 年 月 日 |
| 确认组长意见 | 签名 年 月 日 |
| 指定编制确认方案部门及人员 1.设备部：张志龙 |
| 编制确认方案要求及完成日期 1.确认方案内容包括：确认立项申请表、确认方案审核及批准表、方案目录和确认内容。确认内容包括（1）确认项目；（2）确认地点；（3）确认目的；（4）适用范围；（5）确认工作小组；（6）参考文献；（7）概述；（8）培训情况；（9）风险评估；（10）确认内容：安装确认、运行确认、性能确认；（11）文件资料；（12）确认结果的评审与确认结论；（13）偏差处理；（14）附件 2.完成日期：2017.10.26前 |
| 确认完成要求及日期 1.确认完成要求：根据确认方案要求确认，结论判定是否符合。 2.确认完成日期：2017.11.05 确认小组签名 年 月 日 |
| 备 注 |  |

- QRZG-500直线往复式切药机  确认方案审核及批准

| 确认方案起草 |
| --- |
| 起草部门 | 姓名 | 签名/日期 |
| 设备部 | 张志龙 |  |
| 确认方案审核 |
| 部门 | 姓名 | 职务 | 签名/日期 |
| 质量部 | 蔡菁 | QA |  |
| 生产部 | 李庆利 | 生产负责人 |  |
| 确认方案批准 |
| 确认/确认总负责人 | 签名/日期： |

目  录

1 确认项目	5

2 确认地点	5

3 确认目的	5

4 适用范围	5

5 确认工作小组	5

6 参考文献	5

7 概述	6

8 培训	6

9 风险评估	7

10 确认内容	9

10.1 安装确认	9

10.2 运行确认	10

10.3 性能确认	10

11 确认所需的文件资料	11

12 确认结果的评审与确认结论	11

13 偏差处理	11

14 附件	11

| 确认项目名称 | QRZG-500直线往复式切药机确认（设备编号：02-006-01） |
| --- | --- |
| 确认文件编号 | TS-53-001-00 |

# 确认项目

QRZG-500直线往复式切药机确认（设备编号：02-006-01）。

# 确认地点

中药饮片车间切药间。

# 确认目的

确认QRZG-500直线往复式切药机安装运行后，其性能符合生产工艺和生产规模的要求，标准操作程序符合生产操作要求。

# 适用范围

本方案适用于本公司中药饮片车间QRZG-500直线往复式切药机的确认。

# 确认工作小组

| 姓名 | 部门 | 职务 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 张志龙 | 设备部 | 组长 | 确认小组组长，负责确认方案、报告的起草，负责相关设备确认数据收集及结果分析，并编写确认报告。 |
| 赵乐瑜 | 生产部 | 组员 | 负责组织、协调工作，以确保确认方案的顺利实施；对每份确认记录的结果进行评价。 |
| 季火文 | 生产部 | 组员 | 负责设备确认中的生产操作，对生产过程进行记录。 |
| 蔡菁 | 质量部 | 组员 | 负责确认方案、记录和报告的审核。 负责确认现场的实施监控和确认过程的取样。 负责确认档案的管理。 |
| 刘妙波 | 质量部 | 组员 | 负责安排样品的检验和复核。 |

# 参考文献

| 序号 | 文献 |
| --- | --- |
| 1 | 《药品生产质量管理规范》(2010年修订) |
| 2 | 《药品生产确认指南》(2003年版) |
| 3 | 《中国人民共和国药典》(2015年版) |
| 4 | 《浙江省中药炮制规范》(2015年版) |
| 5 | 《灵芝生产工艺规程》（TS-21-004-00） |

# 概述

  - 设备基本信息

    - 直线往复式切药机

| 设备名称 | 直线往复式切药机 | 型号 | QRZG-500 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备编号 | 02-006-01 | 生产厂家 | 杭州春江制药机械有限公司 |
| 安装位置 | 中药饮片车间切药间 |

  - 设备结构

直线往复式切药机：主要由电机、变频器、切刀、工作台、机架等组成。

  - 设备工作原理

利用变频调速器调节电机频率，使电机上的飞轮连接的刀架作水平往复运动，将物料放于工作台，由木棒或胶棒压住推进切料口完成切片工作。该设备结构简单、操作容易、维护清洗方便，同时运行平稳。符合工艺要求和GMP要求。

  - 主要技术参数

| 项目 | 技术参数 | 项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功率 | 1.5kw | 切刀行程 | 56mm |
| 电压/频率 | 220V/50HZ | 参考产量 | 10-100kg/h |
| 调速方式 | 变频调速 | 整机重量 | 150kg |
| 运行频率 | 10-50HZ | 外型尺寸 | 1050×500×950mm |
| 切刀频率 | 30-150次/分 | 切口宽度 | 350mm |

# 培训

  - 培训要求

在本方案批准后，生效实施之前，应对本确认小组成员进行培训，并做好培训记录。

  - 培训计划

| 分类 | 培训内容 | 具体信息 | 培训对象 | 培训师 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础内容培训 | 卫生 | 一般卫生要求、清场要求等 | 确认小组成员（机器操作人员，保养人员） | 确认小组组长 |
|  | 偏差管理 | 偏差的定义、分类、处理程序等 |  |  |
|  | 安全 | 安全生产、安全操作等内容 |  |  |
| 针对性培训内容 | 设备操作规程 | 《QRZG-500直线往复式切药机标准操作规程》SOP-04-114-00 |  |  |
|  | 确认方案 | QRZG-500直线往复式切药机确认方案 |  |  |

# 风险评估

| 风险因素 | 分数 | 风险水平 | 定义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严重性 （S） | 3 | 高 | 严重影响设备运行状态的稳定性、可靠性和安全性。 此风险可导致设备出现严重故障，未能符合一些GMP原则，影响人身安全。 |
|  | 2 | 中 | 影响到设备运行状态的稳定性、可靠性和安全性。此风险可能造成设备出现故障，对生产的正常运转产生较大的不利影响。 |
|  | 1 | 低 | 尽管此类风险不对检测设备产生最终影响，但对生产运行状态的稳定性、可靠性和安全性，仍会产生较小不利影响。 |
| 可能性 （P） | 3 | 高 | 反复出现的问题，通常会发生。 |
|  | 2 | 中 | 偶尔出现的问题，有时会发生。 |
|  | 1 | 低 | 不太可能出现的问题。或很少发生。 |
| 可测量性 （D） | 3 | 高 | 问题有时能被检测到，但是更倾向于检测不到。 |
|  | 2 | 中 | 出了问题有方向能检测到，发生的时候很有可能检测到。 |
|  | 1 | 低 | 只要出了问题就能被检测到。 |

  - 风险系数值

风险系数值（或称风险得分、风险有限系数）RPN=严重性(S)×可能性(P)×可测量性(D)，按照RPN值的高低来判别风险高低及作为采取行动预防风险的依据，并用来排列风险的优先次序，监控风险行为的效果。

| 风险 | 行动 | 风险得分 |
| --- | --- | --- |
| 高 | 此风险必须降低 | 12，18，27 |
| 中 | 此风险必须适当降至尽可能低 | 8，9 |
| 低 | 考虑费用和收益，此风险必须适当降至尽可能低 | 3，4，6 |
| 微小 | 通常可以接受的风险 | 1，2 |

  - 失败模式效果分析

| 序号 | 潜在失败模式 | 失败的影响 | 失败原因 | 存在风险评估 | 起始RPN | 消减措施 | 消减后评估 | 消减RPN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | S | P | D |  |  | S | P | D |  |
| 1 | 所置 条件 | 设备不能正常工作 | 电源电压不稳定性； 设备部件连接错误； 变频器损坏； 漏电开关损坏。 | 2 | 2 | 2 | 8 | 车间电路检查； 使用前检查部件，紧固螺丝； 更换变频器； 更换漏电开关。 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 机器有噪声 | 影响设备使用寿命或损坏设备 | 电机座架螺丝松动 | 3 | 2 | 2 | 12 | 锁紧螺丝 | 2 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  | 设备不平稳 | 2 | 2 | 2 | 8 | 更换减震脚垫或调整脚垫使机器水平 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 切片厚薄不均匀 | 产品性状不合格或影响成品率 | 刀片不锋利 | 2 | 3 | 2 | 12 | 拆出磨刀 | 2 | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  | 进料时未压紧物料 | 2 | 3 | 2 | 8 | 压紧物料 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | 控制系统 | 在使用时无法准确控制工作参数 | 控制面板腐蚀和老化； 集成电路系统短路； 按键不灵敏。 | 2 | 1 | 3 | 6 | 加强对设备周围环境的管理； 做好日常维护保养工作； 做好易损件的备份。 | 2 | 1 | 1 | 2 |

- 通过对潜在的风险进行分析和消减措施可将风险降低至可接受范围，本方案的实施不会产生新的风险。风险评估关键风险点将作为本方案确认内容。

# 确认内容

QRZG-500直线往复式切药机的确认主要有4方面的内容：设计确认、安装确认、运行确认，性能确认。

## 设计确认：

    - 目的:对QRZG-500直线往复式切药机的设计与选型进行确认，确保设计符合用户所提出的各方面需求。

    - 项目包括：生产工艺及总体设计要求、性能/系统要求、电气及自动控制要求、环境、健康、安全（EHS）要求、文件要求、培训要求等，如果评估标准与用户需求（URS）的内容符合，在确认结果栏内符合打“√”，否则在不符合打“√”，并作出说明。

    - 设计确认表

| 评估项目 | 评估标准 | 评估方法 |
| --- | --- | --- |
| 生产工艺及总体设计要求 | 适用于制药企业药材切制加工，质量控制应符合现行版药典标准； | 与需求对比 |
|  | 设备符合国家环境保护的法规、法律及GMP的有关要求 | 与需求对比 |
|  | 切片厚度可以自行设置； | 与需求对比 |
|  | 投料方式：手工投料 | 与需求对比 |
|  | 切药速度可调，运行频率10-50HZ，切刀频率在30-150次/分 | 与需求对比 |
|  | 切刀便于拆卸、清洁、更换； | 与需求对比 |
|  | 切口宽度：350mm | 与需求对比 |
|  | 切药机尺寸：1050×500×950（㎜） | 与需求对比 |
| 性能/系统要求 | 电源：200V/50HZ,16A | 与需求对比 |
|  | 设备符合国家环境保护的法规、法律及GMP的有关要求； | 与需求对比 |
|  | 在文件里应详细描述整个系统制造原理； | 与需求对比 |
|  | 设备与厂房地面的连接结构设计，须确保不破坏厂房设施，易维护保养； | 与需求对比 |
|  | 所提供的设备、附件和连接管线的材质和结构设计，须确保易拆装、易更换； | 与需求对比 |
|  | 设备外表面平整、光洁，无凹凸不平、划痕、起泡、起层、斑点、锈蚀等缺陷；没有潜在尖角伤及操作员工。 | 与需求对比 |
|  | 主要同药品直接接触的表面应用不锈钢，电焊部位焊缝完整，并经表面处理与外围外观、颜色相近。特殊零部件的材料应符合生产、工艺和GMP要求； | 与需求对比 |
|  | 电源：380V， | 与需求对比 |
| 电气及自动控制要求 | 变频控制系统设计安装在设备表面，便于操作； | 与需求对比 |
|  | 电气控制需有防止开路、短路、过流、过压及欠流欠压的保护功能； | 与需求对比 |
| 环境、健康、安全（EHS）要求 | 设备使用、操作、维修等方面结构设计合理、方便，满足设备安全设计规范。 | 与需求对比 |
| 文件要求 | 须提供机器操作保养手册或说明书、故障排除说明书 | 与需求对比 |
| 培训要求 | 供应商应负责对客户厂家的电器管理人员、操作人员、维修人员进行设备机构原理、性能、操作、电器故障诊断、故障排除等基础知识的培训，使我方掌握， | 与需求对比 |

# 检查人：                    复核人：                  日期：

# 设计小结：

评价人：               日期:

## 安装确认（IQ）

    - 安装确认目的

确认QRZG-500直线往复式切药机的安装符合本公司设计要求和GMP的标准。

    - 开箱检查

设备到货后，设备管理人员同相关人员共同开箱，对照合同和装箱单进行验收，验收内容见下表：

| 确认内容 | 确认要求 | 确认方法 |
| --- | --- | --- |
| 外包装 | 包装箱标志、内容清晰、完整、无破损现象 | 开箱前检查 |
| 设备外表 | 设备外表面完好、无破损 | 开箱检查 |
| 型号规格 | 型号：QRZG-500 | 开箱检查 |
| 设备材质 | 设备接触物料部位为不锈钢； | 现场开箱确认 |
| 主机和零配件 | 主机：1台 刀片：3块 | 开箱后根据实物与开箱验收单逐一清点 |
| 技术文件 | 直线往复式切药机说明书1份、合格证1份 | 开箱后逐一清点 |
| 标识 | 设备的醒目处应设置产品标牌，应包括以下内容：产品型号、名称、制造厂名、额定功率、产品编号与制造年月。 | 设备到场后，逐一检查核对 |

    - 设备管理人员收集装箱单、使用说明书、合格证等技术资料收集好存入设备档案。

    - 安装确认的内容及要求方法

| 确认内容 | 确认要求 | 确认方法 |
| --- | --- | --- |
| 安装位置 | 符合设备平面布置图的设计要求。 | 对照图纸确认 |
| 安装环境 | 符合GMP要求，有足够的操作空间 | 现场检查、确认 |
| 设备外表 | 整机外观表面应平整、无损伤、毛刺及锐边。 | 现场检查、确认 |
| 设备固定 | 设备机座安装平稳、牢固、无松动。 | 现场检查、确认 |
| 刀片 | 安装平稳、牢固、无松动 | 现场检查、确认 |
| 电源 | 电压220V；设备有良好的接地。 | 现场检查、电压用万用表检测 |
| 标识 | 设备铭牌已贴上，内容清晰。 | 现场检查、确认 |

- 检查人：                复核人：              日期：

    - 安装确认小结

评价人：            日期：

## 运行确认（OQ）

    - 运行确认目的

确认QRZG-500直线往复式切药机运行符合设计要求，根据运行情况对《QRZG-500直线往复式切药机标准操作规程》SOP-04-114-00进行核对。

    - 运行确认的内容、要求、方法

| 确认内容 | 确认要求 | 确认方法 |
| --- | --- | --- |
| IQ工作确认 | IQ工作已经成功完成，如果有任何偏差，在继续进行OQ 工作之前也已经得到满意解决。 | 现场检查、确认 |
| 厂房与设施 | 厂房与设施已经过确认，并批准使用。 | 现场检查、确认 |
| 开关 | 电源开关正常 | 现场检查、确认 |
| 变频器 | 灵敏，在0-60HZ内可控 | 现场检查、确认 |
| 切刀 | 运转平稳、无异常震动、无异常响声 | 现场检查、确认 |
| 切刀频率 | 运行频率为10Hz时，切刀为30次/分 运行频率为50Hz时，切刀为150次/分 | 现场检查、确认 |
| 设备整体运行情况 | 运转平稳、无异常震动、无异常响声，停开机开关正常、电机无明显发热现象，各仪表工作可靠。 | 现场检查、确认 |
| 操作规程 | 《QRZG-500直线往复式切药机标准操作规程》SOP-04-114-00能正确指导运行操作及维护 | 现场操作、确认 |

- 检查人：                复核人：              日期：

    - 运行确认小结

评价人：            日期：

## 性能确认

    - 性能确认目的

- 确认QRZG-500直线往复式切药机性能达到设计要求，设备性能符合产品生产工艺要求。

    - 性能确认所用工具：尺子

    - 性能确认的内容、要求、方法

| 确认内容 | 确认要求 | 确认方法 |
| --- | --- | --- |
| 产品性状 | 在切制开始、切制过程、切制结束前各取10片检查饮片厚度（2～4mm），超过厚度（2～4mm）的异形片应≤20% | 通过3批灵芝现场观察检查。 |
| 设备整体运行情况 | 在性能确认过程中，设备运行平稳，无异常噪音。 | 通过3批灵芝现场观察检查。 |

    - 性能小结

评价人：            日期：

# 确认所需的文件资料

| 序号 | 文件资料 |
| --- | --- |
| 1 | 中药饮片车间设备平面布置图 |
| 2 | QRZG-500直线往复式切药机说明书 |
| 3 | 《QRZG-500直线往复式切药机标准操作规程》SOP-04-114-00 |
| 4 | 《灵芝生产工艺规程》TS-21-004-00 |

# 确认结果的评审与确认结论

  - 确认领导小组对结果进行综合评审，做出确认结论，发放确认证书，并确定该设备的再确认周期。

  - 对确认结果的评审应包括

    - 确认试验项目是否有遗漏；

    - 确认实施过程中对确认方案有无修改；修改原因、依据以及是否经过批准；

    - 确认试验结果是否符合标准要求；偏差及对偏差的说明是否合理；是否需要做进一步的补充试验。

# 附件

  - 设备文件资料归档

  - QRZG-500直线往复式切药机设计确认记录

  - QRZG-500直线往复式切药机安装确认记录

  - QRZG-500直线往复式切药机运行确认记录

  - QRZG-500直线往复式切药机性能确认记录